## Slide 1
Baseline 1 — Xn-Based NTN Handover | Implementation Flow
Source gNB triggers CLI command → Xn prep (JSON/TCP) → UE context release (NGAP) → UE re-attaches on target
① Source gNB — handover.cpp
triggerXnHandover(ueId, addr, port, sst)
────────────────────────────────────────────
T1 ← CurrentTimeMillis()
Build XnHandoverRequest JSON:
{ ueId, amfUeNgapId, ranUeNgapId,
sliceSst, sourceGnb }
TcpSendRecv(targetAddr, 38422, payload)
← blocks until XnHandoverAck
T2 ← CurrentTimeMillis()
if dispatcherAddress.empty():
// Baseline 1 — no dispatcher
log warning; SKIP
T3 ≈ T2 (no-op)
sendContextRelease(ueId,
RadioNetwork_successful_handover)
T4 ← CurrentTimeMillis()
────────────────────────────────────────────
Logged: xn-prep=T2−T1 psw=0ms rel=T4−T3
total=T4−T1
② Target gNB — xn/task.cpp
XnTask::handleConnection(fd)
────────────────────────────────────────────
← RecvMsg(fd)
receives XnHandoverRequest JSON
Parse: ueId, amfUeNgapId,
ranUeNgapId, sliceSst,
sourceGnb
if dispatcherAddress.empty():
// Baseline 1 path
selectedAmf = "127.0.0.5"
pswMs = 0.0
else:
ContactDispatcher(addr,port)
pswMs ← measured
Build XnHandoverAck JSON:
{ type:"XnHandoverAck",
ueId, sliceSst,
status:"OK",
targetCell: config->name,
selectedAmf, pswLatencyMs }
→ SendMsg(fd, ack)
→ log: HandoverAck | psw=0.1ms
③ After Handover — UE + AMF
After RRC Release → UE: CM-IDLE
────────────────────────────────────────────
UE detects uplink data pending
→ sends Service Request to gnb2
gnb2: handleInitialNasTransport()
extractSliceInfoAndModifyPdu()
→ requestedSliceType = -1
(Service Req has no NSSAI)
selectAmf(ueId, -1):
no slice match found
→ fallback: anyConnected AMF
✓ fixed in nnsf.cpp
AMF → InitialContextSetupReq
gnb2 processes, sends response
AMF → Service Accept → UE
────────────────────────────────────────────
UE: MM-REGISTERED/NORMAL-SVC ✓
PDU session PSI[1] resumed ✓
T1 ──── xn-prep (Xn round-trip + target processing) ──── T2 ── psw=0ms (skipped) ── T3 ──── release (NGAP UEContextRelease) ──── T4 │ total = T4−T1 ≈ 2 ms (Baseline 1)